|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Revo.PRIME: Karusselltüranlage in drei-oder vierflügeliger Ausführung mit frei wählbarem Durchmesser bis 3800 mm, TÜV-baumustergeprüft nach DIN EN 16005 mit einer Kranzhöhe von 75 mm, Antrieb vollständig in Deckenkonstruktion integriert. Trommelwände und Türflügel mit feiner Rahmung in heller, einladender Optik. Antriebsarten ( ) Manuelle Betätigung der Tür oder ( ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die max. Geschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt. oder ( ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Positionierautomatik. Nach der Begehung wird das Drehkreuz motorisch mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/Endstellung gebracht. oder ( ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder) Mikroprozessorgesteuerter, elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 330 W / 10 A Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten Anbindung an eine Gebäudeleittechnik mit vorbelegten Ein- und Ausgängen möglich Geprüft nach DIN EN 16005:2013-01 Sicherheitsausstattung: - Pfostensicherheit - Not-Halt-Schalter DIN EN ISO 13850 - Vorderpfostensicherheit ( ) GC 339 oder ( ) Flatscan REV PZ Surface - Sicherheitskontaktleiste am Flügel waagrecht (Fersenschutz) und senkrecht (Handsicherheit) - Mitfahrende Sicherheit am Flügel (ab einem Innendurchmesser > 3000 mm) Baumaße: ( ) Außendurchmesser:.. ..................mm (frei wählbar zwischen 1880 und 3880 mm) ( ) Lichte Durchgangshöhe DH: .... .. mm (bis 3500 mm, höher auf Anfrage) ( ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm ( ) Bodeneinstand: ................ ..........mm (mind. 60 mm) Hinweis: Montageabstand: 40 mm umlaufend Türposition in Fassade: ( ) mittig ( ) außermittig, Versatz zur Fassade …..mm Ausführungsart: ( ) dreiflügelig ( ) vierflügelig Drehflügel: Starre Türflügel feingerahmt, 65 mm Ansichtsbreite zur Aufnahme von ESG Glas Trommelwände dreiseitig feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen mit 60 mm Ansichtsbreite. Seitenteilstoß mit integrierter Hohlkammer zur Kabelführung nach oben und/ oder unten. Seitenteilfüllung mit: ( ) gebogenem VSG 10/12 mm, klar oder ( ) gebogener wärmegedämmter Paneelfüllung, Stärke 22 mm oder ( ) glattflächig aufgesetzten wärmegedämmten Paneelen, Stärke ca. 34 mm Deckenkonstruktion aus Aluminium: ( ) 75 mm Standardhöhe oder ( ) ___ mm bei erhöhter Deckenkonstruktion (200 – 1200 mm) mit umlaufender Kranzblende aus gebogenen Aluminiumblechen Dachabdeckung im Außenbereich: ( ) optische Blechabdeckung aus 2 mm Aluminium in Anlagenfarbe oder ( ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle) Dachabdeckung im Innenbereich: Optische Blechabdeckung aus 2 mm Aluminium in Anlagenfarbe Deckenuntersicht: ( ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe inkl. Revisionsöffnung Oberfläche der Leichtmetallteile: ( ) Pulverbeschichtung nach RAL oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ oder ( ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 (1.4301) oder ( ) belegt mit Edelstahl poliert (1.4301) Bodenring ( ) GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. ( ) Abstellblech ab 100 mm und/oder ( ) Los-Festflansch nach DIN 18533 oder ( ) Direktmontage der selbsttragenden Trommelkonstruktion auf Oberkante des fertigen Fußbodens. Hinweis: Nur bei ausreichend tragfähigem und ebenem Fertigfußboden möglich. (+/- 1 mm). Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung. Bodenbelag ( ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage! oder ( ) ohne Bodenbelag Lieferung und Montage Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach / EN 16005/ DIN 18650 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nachtverschluss mit durchgehender 4-Punkt Führung (Eventualposition) ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. ( ) feingerahmt in VSG 10/12 mm, klar oder ( ) mit Alupaneele Verriegelung der Nachtverschluss-Schiebetüren mit: ( ) Hakenriegelschloss (keine Riegelüberwachung möglich, 3-Punkt Führung) oder ( ) Stangenschloss nach oben Verriegelungsüberwachung (Riegelkontakt möglich) ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren innen laufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. oder ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren automatisch, innen laufend, mit Totmannsteuerung und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall. ( ) mit Zahnriemenverriegelung ( ) mit automatischer Stangenverriegelung oder ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren vollautomatisch, innen laufend, mit Ansteuerung über die Gebäudeleittechnik und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall. ( ) mit Zahnriemenverriegelung ( ) mit automatischer Stangenverriegelung Optional dazu: ( ) Endlagenüberwachung für Nachtverschluss-Schiebetüren ( ) Riegelüberwachung für Nachtverschluss-Schiebetüren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) keine Verriegelung oder ( ) manuelle Verriegelung mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel integriert, inklusive Profilhalbzylinder oder ( ) elektromechanische Verriegelung (bistabil), bei eventuellem Stromausfall bleibt der Zustand erhalten, den die Tür zuvor hatte (nur Automatik) Hinweis: Beim Einsatz eines Nachtverschlusses kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Griffe (Eventualposition) ( ) geschliffene, horizontale Edelstahl- Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge: ….. oder ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Standardlänge bis 1500 mm ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 40 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge entsprechend Türflügelhöhe |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Taster Sonderfunktion für Menschen mit Behinderung (Eventualposition) ( ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol am rechten Pfosten der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit reduziert, um körperlich eingeschränkten Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten. Hinweis: Einsatz nur bei vollautomatischem Antrieb möglich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Beleuchtung (Eventualposition) ( ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 2,6 W) integriert in der Deckenuntersicht. Kann bei Bedarf über die Gebäudeleittechnik angesteuert werden. oder ( ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Luftschleieranlage (Eventualposition) ( ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltür voll integrierte Luftschleieranlage inkl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Die Bedienung erfolgt über ein Bedientableau. Eine Anbindung an die Gebäudeleittechnik ist möglich. Die Mindestkranzhöhe ist durchmesserabhängig. Ausführung der Luftschleieranlage mit: ( ) Elektroanschluss: Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h ( ) Warmwasseranschluss Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h Hinweis: Zur Bemessung und Festlegung des Luftschleiers empfehlen wir einen Fachplaner hinzuzuziehen. Der Anschluss an das Heizungssystem erfolgt bauseits. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fassadenanschluss ( ) Seitliche U-Profile mit umlaufenden Anschlusspaneele 34 mm in Anlagenfarbe von GEZE incl. Montage und Versiegelung. |