|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Kurbeldrehkippbeschlag F 1200 Kurbeldrehkippbeschlag zur komfortablen und einfachen Bedienung von großen und schweren Fenstern aus Aluminium. Der Beschlag besteht aus einer aufliegenden Bandseite und einem verdeckt liegenden Zentralverschluss; dieser wird über ein Kurbelgetriebe bedient. Durch die Bedienung wird die Kippöffnungsweite stufenlos geöffnet. Die Anzahl der waagrechten / senkrechten Mittelverriegelungen ist abhängig von der Größe des Flügels. Beschlageigenschaften Einsetzbar in Aluminium-Profilen mit folgenden Beschlagkammerabmaßen: Flügelnut: 21 mm Rahmennut: 14 mm Nuttiefe Schubstange: 6,5 mm Falzluft: 16 mm Anwendung Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 750 mm – max. 2400 mm) ........ mm Höhe (min. 750 mm – max. 3500 mm) Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Flügelgewicht: max. 200 kg (entsprechendes Anwendungsdiagramm ist in der Einbauzeichnung zu finden) Montage Das Kurbelgetriebe kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Montageposition Kurbelgetriebe: ( ) vertikal / ( ) horizontal Ausführung Beschlag Farbton Bandseite: ( ) EV1 / ( ) nach RAL Anschlagart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L Ausführung Bedienelement Farbton: ( ) EV1 / ( ) nach RAL Drehfunktion: ( ) nicht gesperrt (Standard) ( ) mechanische Drehblockade (Schlüssel) Sonstiges: ( ) abnehmbare Betätigungskurbel ( ) verlängertes Kurbelgetriebe |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Öffnungsbegrenzung, ungedämpft oder gedämpft: Durch die Montage eines Öffnungsbegrenzers kann der Öffnungswinkel in Drehstellung begrenzt werden. Auswahl Öffnungsbegrenzer abhängig von der Flügelbreite. ( ) Größe 0 (ungedämpft) ( ) Größe 1 (gedämpft) ( ) Größe 2 (gedämpft) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Servicepaket Kompakt Wartung und Prüfung von Fensteranlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6 und DIN 18232-2 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Überprüfung der Befestigungselemente des Antriebssystems auf festen Sitz - Funktion und Zustand des Antriebssystems prüfen - Elektrische Anschlüsse des Antriebssystems prüfen - Verunreinigungen am Antriebssystem entfernen - Beschlagbauteile mit Mehrzweckfett schmieren - Justierarbeiten - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Bei festgestellten sicherheitsrelevanten Mängeln wird ein Instandsetzungsangebot generiert - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz unserer Servicetechniker erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang innerhalb unserer Geschäftszeiten von Mo-Fr 7.00 - 17.00 Uhr - Für Störeinsätze außerhalb unserer Geschäftszeiten und für kurze Reaktionszeiten innerhalb eines Tages gelten gesonderte Verrechnungssätze - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Servicepaket Komfort Wartung und Prüfung von Fensteranlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6 und DIN 18232-2 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Während der Gewährleistungszeit wird der Arbeitsaufwand nicht in Rechnung gestellt - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Überprüfung der Befestigungselemente des Antriebssystems auf festen Sitz - Funktion und Zustand des Antriebssystems prüfen - Elektrische Anschlüsse des Antriebssystems prüfen - Verunreinigungen am Antriebssystem entfernen - Beschlagbauteile mit Mehrzweckfett schmieren - Justierarbeiten - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Auf Wunsch, Einweisung des Personals in die Bedienfunktion der Anlage - Bei festgestellten sicherheitsrelevanten Mängeln wird ein Instandsetzungsangebot generiert. - Reduzierte Stundenverrechnungssätze bei Reparaturen oder Einsätzen zur Störungsbeseitigung. - Keine gesonderte Berechnung von defekten oder abgenutzten Verschleißteilen bis 25,- EUR je Wartung. - Beim Austausch von defekten oder abgenutzten Verschleißteilen über 25,- EUR ist nur das Ersatzteil zu berechnen aber keine gesonderte Berechnung der Arbeitszeit. - Der Einsatz unserer Servicetechniker erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang innerhalb unserer Geschäftszeiten von Mo-Fr 7.00 - 17.00 Uhr. - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung nur durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |