|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ System Antriebssystem für einwärts öffnende Drehkipp- / Kipp-Fenster zur täglichen Be- und Entlüftung. Antriebssystem bestehend aus einer Antriebseinheit dem F 1200+ und dem F 1200 Drehkippbeschlag. Automatisierte Kippstellung bis Öffnungsweite von 180 mm ohne Kette und manuelle Öffnung in Drehstellung. Im stromlosen Zustand ist eine mechanische Notver- und -entriegelung möglich. Antrieb mit integriertem Bedienelement und Griffunktion zur Motorisierung des zugehörigen Beschlags. Die Anzahl der waagrechten / senkrechten Mittelverriegelungen ist abhängig von der Größe des Flügels. Anwendung Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 750 mm – max. 2400 mm) ........ mm Höhe (bei vertikaler Bedienung durch F 1200+ min.980 mm – max. 3500 mm) (bei horizontaler Bedienung durch F 1200+ min. 750 mm – max. 3.500 mm) Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Flügelgewicht: max. 200 kg (entsprechendes Anwendungsdiagramm ist in der Einbauzeichnung zu finden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200 Drehkippbeschlag Drehkippbeschlag Kurbeldrehkippbeschlag zur komfortablen und einfachen Bedienung von großen und schweren Fenstern aus Aluminium. Der Beschlag besteht aus einer aufliegenden Bandseite und einem verdeckt liegenden Zentralverschluss. Beschlageigenschaften Einsetzbar in Aluminium-Profilsystemen Schüco, Hueck, Wicona mit folgenden Beschlagkammerabmaßen: Flügelnut: 21 mm Rahmennut: 14 mm Nuttiefe Schubstange: 6,5 mm Falzluft: 16 mm Ausführung Beschlag Farbton Bandseite: ( ) EV1 / ( ) nach RAL Anschlagart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ Antrieb Lüftungsantrieb zur Automatisierung von einwärts öffnenden Kipp- und Drehkipp-Fenstern. Verwendbar nur mit F 1200 Beschlag. Funktionen: Elektrisches Ver- und Entriegeln des Beschlags in Echtzeit mit manueller Drehfunktion sowie motorische Kipplüftung für den stufenlosen Lüftungsbetrieb von Drehkipp- und Kippfenster. Die hochwertige Antriebseinheit in Aluminium dient als ergonomisches Griffelement bei manueller Bedienung in Dreh-Stellung. Nutzung der Dreh-Stellung kann entweder komplett deaktiviert werden oder nur für autorisierte Personen ermöglicht werden. Automatikmodus ermöglicht extrem laufruhigen Betrieb. Bedieneinheit mit kapazitiven Bedientasten mit LED-Hinterleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit Handlungsempfehlung und verhindert somit Fehlanwendungen durch Nutzer. Eine LED-Statusanzeige veranschaulicht die Öffnungsindikation, den Betriebsmodus sowie die Warnhinweise bei Fehlanwendung. Präzise Steuerung des Bedienfeldes durch Annäherungssensor zur Identifikation der Nutzernäherung- und Nutzerentfernung sowie Helligkeitssensor zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit. Im stromlosen Betrieb kann der Antrieb mittels mechanischer Notentriegelung bewegt werden. Anwendung Vorgesehen für den GEZE Drehkipp-Beschlag F 1200 für Flügelhöhen bis 3,5 m bei einem maximalen Flügelgewicht bis zu 200 k (spezielle Nutgeometrie und Anwendungsdiagramme des Beschlags beachten). Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Ansteuerung Manuelle Bedienung über integriertes Bedienfeld am Antrieb und Einbindung in die Gebäudeautomation in Verbindung mit GEZE IQ box KNX möglich. Montage Die Antriebseinheit kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Ein Kabelübergang von Blendrahmen zum Flügel kann als trennbarer Leitungsübergang ausgeführt werden. Klemmschutz Bis Schutzklasse 3 nach Maschinenrichtlinie EG/42/2006 ohne zusätzlich Sensoren durch reduzierte Schließgeschwindigkeit. In Verbindung mit der GEZE IQ Box Safety und passender Sensorik bis Schutzklasse 4 möglich (gemäß Sicherheitsanalyse). Technische Daten Versorgungsspannung: 24 V DC / ± 10 % Stromaufnahme: max. 2,5 A Einschaltdauer: ED 30 % Leistungsverbrauch: 60 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Entriegelungszeit: < 4s Schalldruckpegel: < 38 dbA (Automatikmodus) Geschwindigkeit (Kipp) Automatikbetrieb 11 mm/s an Hauptschließkante Geschwindigkeit (Kipp) manuell bis zu 32 mm/s an Hauptschließkante Gehäuse Schutzart: IP 40 Gehäuse: Aluminium Abmessungen: 506 x 53 x 45 mm (B x H x T) Montageposition: ( ) vertikal / ( ) horizontal Oberfläche: Eloxal EV1 Farbton: ( ) EV1 / ( ) nach RAL.......... Seitenkappe: ( ) RAL 7012 / ( ) nach RAL.......... Ausführung Anschlagsart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L Drehfunktion: ( ) nicht gesperrt ( ) mechanische Drehblockade (Schlüssel) ( ) softwareseitige Drehblockade |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Kabelübergang Verdeckt liegender Kabelübergang in der Falzluft zur Stromversorgung der Fensterantriebe. Kabelübergang mit lösbarer Steckverbindung. Anwendung Zur Stromversorgung von Antrieben die am Fensterflügel montiert werden Flügel und Rahmenmontage Ausführung ( ) Kabelübergang 4 m / 6 m ( ) Kabelübergang 2 m / 3 m |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil – Netzteil NT 6,25 A – 24 V HS Netzteil zur Hutschienenmontage und zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen. Technische Daten Ausgangsspannung: 24 V DC Betriebsspannung: 230 V +/- 10% Ausgangsstrom: max. 6,25 A Schutzart: IP20 Ausführung Hutschienengehäuse: grau Größe B x H x T [mm]: 72 x 95 x 66,5 Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Aufputzgehäuse Gehäuse zur Aufputzmontage von Hutschienen-Bauteilen wie Netzteile oder Steuerungen. Mit integrierter 35 mm Hutschiene für Geräte mit max. 7 Teilungseinheiten (18 mm). Technische Daten Schutzart: IP 40 Kabeleinführung Aufputz oder Unterputz Ausführung Größe B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 Farbe: weiß Kaskadierbar Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Gebäudeautomationssystem für Lüftungsregelung inkl. Softwareapplikation – natürliche Nachtauskühlung Gebäudeautomationssystem in kompakter Bauweise für Schaltschrankmontage. Leistungsfähiger Gebäudeautomationscontroller für standardisierte Kommunikationsprotokoll KNX, konfigurierbare Logikbausteine (z.B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandgeführte Rolladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung). Funktionen Szenen können individuell erstellt werden Je Projekt können bis zu 1.000 KNX Gruppenadressen-Datenpunkte angelegt werden In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden. Visualisierungsfunktion für PC mit Windows® Betriebssystem oder mobile Endgeräte (iOS und Android, bis max. 10 Geräte zeitgleich) KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können Die Visualisierungsoberfläche ermöglicht die Anzeige aller Fensterzustände und Raumwerte Inkl. Softwareapplikation natürliche Lüftung KNX basierte Lüftungsregelung für motorisch betriebene Fenster zentral im Gebäude und individuell für jeden Raum Klimazonen individuell ansteuerbar (bis zu 64 Szenen) Zeitgesteuerte Lüftung Verschiedene Zeiten können je nach Klimazone eingestellt werden wie Stoß- und Dauerlüftung sowie Frischluftspülung. Nachtlüftung Während Nicht-Belegungszeit zur Reduzierung des Energieverbrauchs (des aktivierten Kühlsystems). Raumluftqualität Bedarfs-gerechte Lüftung CO2- basiert, mit einstellbaren Schwellenwerten. Zentrale Ansteuerung Zentrale Schließbefehle zu einstellbaren Uhrzeiten und witterungsbedingt für definierte Fenstergruppen. Eine Nutzer-Übersteuerung der Regelung ist möglich. Benutzeroberfläche Je nach Raum oder Gebäude können auf der Benutzeroberfläche verschiedene Ansichten eingerichtet werden. Zustände für Raumkonditionen (CO2- und Temperaturwerte), Stati der Fenster-Elemente und wahlweise Beschattungssysteme und Heizungsgeräte Montage Montage auf DIN-Schiene auf Schaltschrankmontage Technische Daten KNX Medium: TP256 Nennspannung: DC 24 bis 30 V Leistungsaufnahme: 4 W IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Unterstützte Protokolle: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Anschlüsse IP: 2 x Buchsen RJ45 KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C Inkl. Gerätenetzteil, Systemgehäuse für Schaltschrankmontage und Montagezubehör Planungsleistung GEZE KNX Lüftungsregelung Natürliche Nachtauskühlung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ box KNX Für die Anbindung der GEZE Fensterantriebe IQ windowdrive zur intelligenten natürlichen Lüftung in das KNX Gebäudesystem. Die IQ box KNX ist kompatibel mit folgenden GEZE Fensterantrieben ab Softwareversion 3.0: Spindelantrieb E 250 NT Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock F 1200+ Die Ansteuerung der angeschlossenen Antriebe (Position in %, Geschwindigkeit in % sowie Rückmeldung der aktuellen Position des Fensterzustandes (geschlossen / offen / öffnet / schließt / Position) erfolgt durch den KNX Gebäudebus. Lüftungsfunktionen Spaltlüften und Zeitlüften sind ohne weitere Steuerungen sicherzustellen. Technische Daten Versorgungsspannung 24 V DC,+-25 %, SELV Max. Strom Antriebe 6 A Eigenstromaufnahme an KNX-Bus 5 mA Eigenstromaufnahme an 24 V 25 mA Schutzart / Schutzklasse IP 20 Schutzklasse III Umgebungstemperatur 5 °C .. +70 °C Anschlussquerschnitt 24 V & Antrieb 1,5 mm² Anschlussquerschnitt Taster 0,5 mm² Max gesamt Antriebsleitungslänge 15 m Maße Unterputz-Gehäuse (UP) 50 mm x 45 mm x 19 mm Maße Hutschienen-Gehäuse (HS) 98 mm x 62 mm x 18 mm (2 TE) Ausführung Gehäuse ( ) Unterputzgehäuse IQ Box KNX UP ( ) Hutschienengehäuse IQ-Box KNX HS |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € KNX Spannungsversorgung USB USB Anschluss für Bus-Zugriff. Planungsleistung GEZE KNX Spannungsversorgung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € KNX Linien- / Bereichskoppler Planungsleistung GEZE KNX Linien-/Bereichskoppler. Eigenschaften Als Linienverstärker einsetzbar Mit integriertem Busankoppler Mit 2 gelben Datenverkehr-LEDs für über- und untergeordneter Linie Mit grüner Betriebs-LED, roter Programmier-LED und roter Diagnose-LED Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED-Busanschluss über Anschlussklemme Linienanschluss über Anschlussklemme |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € CO2 / Temperatur Sensor Klimazone Der Sensor KNX Touch misst die CO2-Konzentration, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum und berechnet den Taupunkt. Über den Bus kann der Innenraumsensor externe Werte von Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Konzentration empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte z.B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten. Der KNX Touch hat zwei Touch-Taster, die zur Veränderung der Raumtemperatur (Solltemperatur), zur Umschaltung zwischen Betriebsmodi oder als frei programmierbare Bustaster verwendet werden können. Integrierte PI-Regler steuern eine Lüftung (nach CO2-Konzentration und Luftfeuchtigkeit) und eine Heizung/Kühlung (nach Temperatur). Das integrierte Display zeigt die eigenen Werte und über den Bus empfangene Daten (z.B. Datum, Uhrzeit). Das Gehäuse wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendet Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein. Hinweis: Rahmen bauseits Planungsleistung GEZE CO2/Temperatur-Sensor Klimazone |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € KNX Wetterstation Funktionen Helligkeitsmessung (aktuelle Lichtstärke) Windmessung Niederschlagserkennung Außentemperatur GPS-Empfänger Sonnenpositionserkennung Beschattungserkennung Wochen- und Kalenderzeitschaltuhr Planungsleistung GEZE KNX Wetterstation |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ box Saftey HS TÜV-geprüftes Sicherheits-Schaltgerät zur Absicherung von Haupt- und Nebenschließkanten kraftbetätigter Fenster, Klappen und Lichtkuppeln etc. In Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslosen Sensoren. TÜV-zertifiziert entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Je Fenster ist eine IQ box Safety erforderlich. Bei Gefahrenerkennung durch die Sensorik stoppt oder reversiert das kraftbetätigte Fenster die Bewegung und verhindert die Verletzungsgefahr. Eigenschaften Genügt höchsten Schutzklassenanforderungen für kraftbetätigte Fenster gemäß Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Schutzklasse 4) Für natürliche Lüftung (24V Netzteil, KNX, IQ gear) und/oder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA Zentrale) DIP Schalter zur (De-)Aktivierung der Sensoreingänge. Anpassung der Parameter mit Service Terminal ST 220 möglich Hutschienengehäuse mit stechbaren Klemmen zur einfachen Verdrahtung Integrierter Taster zum manuellen Schließen der Fenster im Servicefall Anschlussmöglichkeiten Die IQ box Safety ist kompatibel mit den GEZE Fensterantrieben IQ windowdrive (24 V DC) ab Softwareversion V3.2: Spindelantrieb E 250 NT (auch in RWA Öffnungs- und Verriegelungssystemen) Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock F1200+ ab Softwareversion 1.0 Vorparametrierte Eingänge für berührungslose Sensoren z.B. GC 339 oder GC 342 Vorparametrierte Eingänge für Sicherheitsschaltleisten (Abschlusswiderstand von 4,5 k bis 22 kOhm) Technische Daten Versorgungsspannung 24 V DC, +-25 % Max. Strom Antriebe 10 A Umgebungstemperatur -5 °C…+70 °C Max. Anschlussquerschnitt 2,5 mm² Max. Länge der Leitung zum Antrieb 50 m Max. Leitungslänge Sensor siehe technische Daten des jeweiligen Sensors Maße Hutschienen-Gehäuse (HxTxB) 90 mm x 60 mm x 35 mm (2 TE) Nachweise TÜV, EN ISO 13849-1:2016-06 und DIN EN ISO 134849-2:2013-02; Sicherheit von Maschinen- Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Hinweis Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss für kraftbetätigte Fenster eine Risikobeurteilung erstellt werden. Die GEZE Sicherheitsanalyse für kraftbetätigte Fenster kann als Leitfaden für die Risikobeurteilung genutzt werden. Aus diesen Anforderungen heraus ergibt sich die nötige Schutzklasse des Fensters und die Definition der Schutzmaßnahmen. Da die Fenster- und Einbauarten sowie die bauliche Gegebenheiten stark variieren ist eine Machbarkeitsprüfung vorab stets empfehlenswert (besonders bei Nachrüstungen). |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sensorik zur Absicherung (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslose Sensoren zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster Definition des abzusichernden Fensters ( ) Einwärts öffnend ( ) Drehkipp-Fenster ( ) Kippfenster ( ) Drehfenster andere Flügelarten auf Anfrage möglich …………mm Breite …………mm Höhe …………mm Montagehöhe …………mm Öffnungsweite |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Laserscanner GC 342 (Eventualposition) Selbstüberachter Laserscanner zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante am Fenster. Technische Daten Schutzart IP54 max. Erfassungsfeld 4 m (diagonal) Min. Montagehöhe 2500 mm Max. Montagehöhe 3870 mm Ausführung ( ) außen ( ) innen ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) nach RAL oder/und |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 (Eventualposition) Selbstüberwachter Lichtvorhang zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Technische Daten Schutzart IP54 Erfassungsfeld (bei Montagehöhe 2,2 m) bis 2,2 x 0,35 m (B x T) 10 einstellbare Lichtvorhangkonfigurationen Min. Montagehöhe 2000 mm Max. Montagehöhe 3000 mm Ausführung ( ) außen ( ) innen Ausführung ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß oder/und |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sicherheitsschaltleisten (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Abschlusswiderstand zwischen 4,5 k Ohm und 22 k Ohm zur Verwendung mit der IQ box Safety. Maße des Fensters ….. Anzahl der Sicherheitsschaltleisten pro Fenster ….. Länge(n) der Schaltleiste(n) ….. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Projektleitung pauschal Diese Position beinhaltet grundsätzliche Projektierungstätigkeiten, die zur Planung des hier angebotenen Systems notwendig sind. Hierzu gehört die Planung sowie die Projektleitung bezüglich des angebotenen Gewerks. Des Weiteren ist in dieser Position der Abstimmungsaufwand zwischen dem Montagepartner / dem Planer und der GEZE GmbH beinhaltet. Weiter ist die Erstellung eines Pflichtenheftes beinhaltet, das die Ausführung nach Abstimmung umschreibt. Tagessatz pauschal Bei Bedarf einer vor-Ort-Präsenz zu Projektleitungszwecken wird dies separat berechnet, zuzüglich Reisekosten und Spesen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Klimazonenregelung natürliche Nachtauskühlung Parametrierung einer Klimazone nach Vorgaben Betreiber/Planer laut Lastenheft Einbindung der betroffenen Antriebe je Klimazone Einbindung der betroffenen Sensorik je Klimazone Erstellung von max. 3 Szenen je Klimazone (z.B. Tagesregelung, Nachtauskühlung, Stoßlüftung in Pausenzeiten) Weitere Szenen können gegen Mehrpreis erstellt werden (Abrechnung gemäß Aufwand) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Parametrierung KNX KNX-Programmierung der durch die GEZE GmbH gelieferten KNX-Komponenten nach zuvor abgestimmten Vorgaben des Planers / Betreibers. Max. 100 KNX-Komponenten IQ box KNX und max. 30 . Stück Sensorik KNX. Inklusive Dokumentationserstellung aus ETS5 und inklusive Labeling KNX Komponenten (physik. Adresse). |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Parametrierung Datenpunktübergabe Gateway KNX -> BACnet bauseits KNX Programmierung Übergabe Datenpunkte GLT max. 500 KNX-Datenpunkte |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Lüftungsregelung KNX Programmierung Lüftungsregelung unter Berücksichtigung der Innen- und Außenwerte Temperatur, CO2, Wind, Regen (max. 500 Datenpunkte) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Vorverdrahtung der Gehäuse Vorverdrahtung der Gehäuse ja Klimazone / Raum: Verdrahtung Netzteil mit IQ box KNX, IQ box Safety bzw. KNX- Schaltaktor |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Dienstleistung Inbetriebnahme vor Ort Inbetriebnahme der KNX Komponenten (keine Montage, diese hat bauseits vorab zu erfolgen!). Inbetriebnahme der GEZE natürliche Nachtauskühlungs-Applikation inkl. Einstellung der Klimazonen. Tagessatz pauschal Es werden (xx ) Tagessätze veranschlagt; Abrechnung gemäß Aufwand. |