|  | ...................... St ............................ € ....................... € Antipanik-Motorschloss-Set GEZE IQ lock EL Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss GEZE IQ lock EL für 1-flügelige Türen mit externer Steuerung geprüft und zugelassen nach EN 179 und EN 1125 Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange; Wechselfunktion zur Entriegelung von außen; integrierte elektrische Ablauf- und Kindersicherung gegen Fehlbedienung. Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast! Mit jeder Zutrittskontrolle kombinierbar Betriebsarten: Nacht, Gesicherter Tag und Dauerentriegelt Gesicherter Tag: Türöffnerfunktion durch gezielte Arretierung bzw. Lösung der Kreuzfallen Nacht: Stahlriegel 20 mm ausschließend Riegelverschluss / Motorischer Einzug des Riegels kleiner 1 Sek. Dauerentriegelt: Riegel eingezogen und Kreuzfalle nicht arretiert Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar: Riegelkontakt (bei 95 % Riegelausschluss) Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung 10°) Zylinderkontakt Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend) Freigabekontakt (Riegel komplett im Schlosskasten und Kreuzfalle weich) Bei Brandalarm und Stromausfall erfolgt automatische Umschaltung auf mechanische Grund- und Panikfunktion sowie Selbstverriegelung. Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern; mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp vom Schloss aus Edelstahl; Schloss ohne Umbau für DIN linke und rechte Türen verwendbar Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren wird noch zusätzlich der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene Komponenten verbaut werden! Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. Nennbetriebsspannung: 12-24 V DC Stromaufnahme: kurzzeitig 250 mA bei 24V; 500 mA bei 12V (inkl. Steuerung) Lieferung im Set bestehend aus: 1 St. Motor-Einsteckschloss IQ lock EL mit Stulp 1 St. Schließblech 1 St. Motorschlosssteuerung MST 210 1 St. Anschlusskabel 12-adrig; 10 m 1 St. Kabelübergang offen 1 St. Reedschaltkontakt Set ( ) IQ lock EL 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm) ( ) IQ lock EL 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm) ( ) IQ lock EL 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm) ( ) IQ lock EL 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm) ( ) IQ lock EL 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm) ( ) IQ lock EL 7280 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm) ( ) IQ lock EL 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm) Zubehör: ( ) 1 St. Netzteil 24 V DC Id.-Nr. 089862 ( ) 1 St. GEZE Panikstangen (EN 1125) konfigurierbar Id.-Nr. 119005 Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock EL ist ein Türschließer an der Tür anzubringen. ( ) 1 St. TS 5000 Id.-Nr. 027333 |
| --- | --- |