|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Elektroantrieb E 212 Elektrolinearantrieb für den Einsatz in Verbindung mit Lamellenfenstern. Anschluss an Lamellenfenster kann verdeckt oder aufliegend erfolgen. Der Hubbereich ist zwischen 42 und 66 mm mechanisch über Endschalter einstellbar. Schmale elegante Linienführung und platzsparende aufliegende Montagemöglichkeit.. Der Antrieb ist links, rechts, vertikal und horizontal montierbar. Mit integriertem, selbsthaltendem Thermoschalter als Antriebsschutz Technische Daten: Anschlussspannung 230 V AC/24 V DC Zug- und Druckkraft 1400 N Stromaufnahme: E 212 R1= 0,4A E 212 R = 0,4A E 212/24 V DC = 1,2A Schutzart IP 52 Temperaturbereich –20°C bis +70°C Abmessung: 210 x 33 x 80 mm Anschlussstange 8 mm ( ) E 212 R1/230 V AC Mit 1 Relais für Gruppenschaltung über 1 Bedienstelle/Schalter ( ) E 212 R/230 V AC Mit 2 Relais für Gruppenschaltung über mehrere Bedienstellen/Taster ( ) E 212/24 V DC Gleichstromantrieb für 24 V DC Steuerungen, auch Notsromsteuerzentralen, geeignet für den RWA- Einsatz Mechanischer Anschluss: ( ) aufliegender Gestängeanschluss an Lamellen- Angriffshebel ( ) verdecktliegender Anschluss über Mitnehmer an die Lamellenmechanik Antriebsmontage: vertikal seitlich Platzbedarf: mind. 35 mm Farbton Abdeckhaube: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212 R ( ) mit Funktionstasten AUF-STOP-ZU, für Unterputzmontage ( ) Aufputzdose optional |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüfterschalter AS 500, für E 212 R1 ( ) mit Funktionstasten AUF-ZU, für Unterputzmontage* |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212/24 V DC ( ) mit Funktionstasten AUF- STOP- ZU, für Unterputzmontage* *für Aufputzmontage bitte Aufputzdose ( Id. 120503) optional verwenden . |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |