|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Levolan 60 SoftStop Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 60 kg: - Glas- und Holzflügelklemmbeschlag, keine Flügelausschnitte für den Beschlageinbau notwendig - Leichtgängiger Schiebebeschlag von vorne montierbar, geprüft nach DIN EN 1527 - Alle Beschlagteile im Laufprofil mit Verblendung enthalten - Kompletthöhe Beschlag nur 50 mm - Höhenverstellbar +/- 3 mm über Exzenter inkl. Aushebesicherung - Montageausgleich gegen Bautoleranzen +/- 3° - Für Glasscheiben ESG 8, 10, 12 mm sowie VSG 8,76 - 10,76 mm mit VSG Kit - Korrosionsgeschützte Bauteile - Nur ein Laufprofil für Wand- oder Deckenbefestigung - Festfeld-, Glas-, und versenkte Deckenbefestigung - Konfiguriert auf Maß, bis 6.000 mm Gesamtlänge Standardausführung (Glas 1-flügelig) Wand / Lieferumfang: 1 Laufprofil 1 Abdeckprofil 2 Klemmrollenwagen 6 Blendenhalter + 2 Endanschläge 2 stirnseitige Abdeckungen für das Laufprofil und Abdeckprofil 1 einstellbare Bodenführung für Glasflügel 8 – 13,5 mm Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Glasdicke:.................mm Oberfläche ( ) EV1 ( ) Edelstahl ähnlich (NE) ( ) RAL nach Wahl Laufprofillänge ( ) 1.650 mm ( ) 2.050 mm ( ) 2.450 mm ( ) Konfiguriert auf Maß, bis 6.000 mm Gesamtlänge Anwendungsbereich - Für ein- oder zweiflügelige Schiebeelemente ( ) Levolan einflügelig für Wandbefestigung ( ) Levolan einflügelig für Deckenbefestigung ( ) Levolan einflügelig für Deckenbefestigung mit Festfeld ( ) Levolan einflügelig für Glasbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Wandbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Deckenbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Deckenbefestigung mit Festfeld ( ) Levolan zweiflügelig für Glasbefestigung Zubehörset Levolan 60 SoftStop ( ) links einseitig gedämpft ( ) rechts einseitig gedämpft ( ) beidseitig gedämpft |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung für Glasflügel: ( ) Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) für 8, 10, 12 mm Glas ( ) Durchgehende Bodenführung Glasflügel oder Bodenführung Holzflügel: ( ) Standard Bodenführung Holzflügel |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich zu dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |