|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Antipanik- Drückersperrschloss Set IQ lock EM DL für 2-flügelige Türen Selbstverriegelndes Drückersperrschloss GEZE IQ lock EM DL für den Gangflügel mit mechanischem Gegenkasten für den Standflügel sowie allen erforderlichen und geprüften Komponenten für 2-flügelige Vollpaniktüren nach EN 179 und EN 1125 Bei Panikentriegelung über den Standflügel wird auch der Gangflügel entriegelt. Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange Selbstverriegelung bei beiden Türflügeln Wechselfunktion zur Entriegelung von außen Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast; Stahlriegel 20 mm ausschließend Der elektrisch einkuppelbare Außendrücker (Arbeitsstromprinzip) ermöglicht die Entriegelung von außen. Durch permanentes Einkuppeln des Außendrückers lässt sich ein Tagbetrieb mit Daueroffenstellung am Gangflügel realisieren. Daher gut mit Zutrittskontrollsystemen kombinierbar Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar: Riegelkontakt (bei 95 % Riegelausschluss) Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung 10°) Zylinderkontakt Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend) Freigabekontakt (Außendrücker eingekuppelt) Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp von Schloss und Gegenkasten aus Edelstahl Nennbetriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 210 mA Lieferung im Set bestehend aus: 1 St. Drückersperr-Einsteckschloss IQ lock EM DL mit Stulp 1 St. Mechanischer Gegenkasten DL mit Stulp 1 St. Anschlusskabel 12-adrig 1 St. Kabelübergang offen 1 St. Schließblech für die Aufnahme der Verriegelung nach oben 1 St. Schaltschloss 1 St. Rundrohr für die Verriegelung nach oben 1 St. Massive Stange für die Verriegelung nach unten 1 St. Stangenführung 1 St. Bodenschließmulde ( ) Türblatt DIN rechts auswärts öffnend / DIN links einwärts öffnend ( ) Türblatt DIN links auswärts öffnend / DIN rechts einwärts öffnend ( ) IQ lock EM DL 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm) ( ) IQ lock EM DL 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm) ( ) IQ lock EM DL 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm) ( ) IQ lock EM DL 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm) ( ) IQ lock EM DL 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm) ( ) IQ lock EM DL 7280 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm) ( ) IQ lock EM DL 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm) Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren wird noch zusätzlich der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt: Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene GEZE Komponenten verbaut werden! Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock EL DL ist ein Türschließer-System mit Schließfolgeregelung sowie eine Mitnehmerklappe anzubringen. GEZE empfiehlt hier ( ) 2 Stück TS 5000 Id.-Nr. 027333 ( ) 1 Stück ISM Gleitschiene Id.-Nr. 115549 sowie ( ) 2 Stück GEZE Panikstangen (EN 1125) konfigurierbar Id.-Nr. 119005 |
| --- | --- |