|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Rollan 40 NT Schiebetürbeschlag für Flügelgewichte bis 40 kg: - fast geschlossenes Aluminium C-Laufprofil - Rollenwagen, weiß, mit Kunststoffgrundkörper und –rollen, sowie wartungsfreien Gleitlagern für ruhiges Laufverhalten - Beschlag geprüft nach EN 1527 mit Korrosionsschutz nach EN 1670 Standardausführung / Lieferumfang: Laufprofil für direkte Decken- und Wandbefestigung mit Winkeln, 2 Rollenwagen mit Aufhängeschrauben, 2 Aufhängeplatten, 1 Bodenführung für Holzflügel, 2 Endanschläge Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Montageart: ( ) Standard mit Wandwinkeln und für direkte Deckenbefestigung ( ) optional Deckenbefestigung mit Befestigungsplatten Anwendungsbereich Ein- oder mehrflügelige Schiebeelemente Höhenabstand verstellbar |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich zum Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zubehör für Glas-Schiebetüren mit Glasklemmplatte 30 mm Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschraube bis 80 kg Flügelgewicht Glasdicken 8 – 12 mm (ESG) und 8,76 – 10,76 mm (VSG) Set erhältlich mit Einzelabdeckung der Glasklemmplatten oder durchgehende Verblendung mit stirnseitigen Abdeckungen : ( ) Glasklemmplatte Set ohne Abdeckung ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung EV1 ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung Edelstahl ähnlich ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung RAL ( ) Glasklemmplatte mit durchgehender Verblendung, Länge: .......... mm ( ) Set Endstücke, 2 Stück, bei durchgehender Verblendung Zubehör für Glasklemmplatte 30 mm: ( ) Set stirnseitige Abdeckung – EV1 ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Edelstahl ähnlich ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Schwarz ( ) Set stirnseitige Abdeckung – RAL ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung Länge =6,0 m ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß EV1 ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß Edelstahl ähnlich ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß RAL Passend dazu: Bodenführung Glasflügel ( ) Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasdicken 8 - 13,5 mm ( ) Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) für Glasdicken 8, 10, 12 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Endanschlag mit Feststellfeder Zur Fixierung der Tür auf einer Seite. |