|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Elektro-Spindelantrieb E 350 N Für die tägliche Be- und Entlüftung als Direktaussteller an vertikal oder geneigt eingebauten Kipp- und Klappflügeln sowie für Lichtkuppeln und Dachfenstern. Spindelantrieb in kompakter Bauweise in 230 V Ausführung. Lastabschaltung hat elektromechanisch zu erfolgen. Kabelführung ist innenliegend am Antrieb auszuführen. Eine Gruppensteuerung bis max. 10 Antriebe in einer Gruppe muss realisiert werden können. Technische Daten: Zug- und Schubkraft: 750 N Stromaufnahme: max. 0,4A Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur: -20° C bis +70° C Hub: ( ) Hub 100 mm ( ) Hub 150 mm ( ) Hub 200 mm ( ) Hub 230 mm ( ) Hub 300 mm ( ) Hub 500 mm ( ) Hub 700 mm*) oder ( ) Hub 750 mm*) Sonderhub 1000 mm auf Anfrage möglich. Ausführung: Motorhaube LM EV1 eloxiert. Stahlteile galv. verzinkt. Flügelbreite: ............ mm Flügelhöhe: ............ mm ( ) vertikal oder schräg liegend eingebauter Klapp- oder Kippflügel, auswärts öffnend ( ) vertikal eingebauter Klapp- oder Kippflügel, einwärts öffnend *) bei schrägliegenden Flügel ist der Hub auf 500 mm begrenzt. - Bei vertikalen Flügeln sind andere Hübe auf Anfrage möglich |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Umschalter „Auf-Stop-Zu“ ( ) Umschalter E 27, Montage unter Putz ( ) Umschalter E 33, Montage auf Putz Optional: ( ) Hubbegrenzung ( ) Positionsrückmeldung zur Überwachung der Endlagen ( ) Für den Einsatz an großen und schweren Flügeln |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |