|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Integrierter Türschließer GEZE Boxer, für Anschlagtüren ab 50 mm Türblattstärke; nach EN 1154, Größe 3 – 6; mit Gleitschiene; Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, hydr. Öffnungsdämpfung und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar Der Schließer ist vollständig im Türblatt eingebaut, die Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar. Bis 180 kg Türblattgewicht / Türbreite 1400 mm für linke und rechte Anschlagtüren Farbton: ( ) silberfarbig ( ) RAL |
| --- | --- |