|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Bodentürschließer TS 550 NV F, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, ohne Feststellung, Tragkraft bis 300 kg, Schließkraft Größe 3 – 6 nach EN 1154, Schließgeschwindigkeit und Endschlag regulierbar, für Anschlagtüren, Schließwirkung ab 180°. Anschlag: ( ) DIN L ( ) DIN R Deckplatte: ( ) Edelstahl ( ) dunkelbronze ( ) messing |
| --- | --- |