| 1.0 | Ganzglasanlage GEZE Glass Fitting GEZE Ganzglasbeschläge zur Erstellung von Ganzglaswänden für transparente räumliche Abtrennungen, bestehend aus ein- oder zweiflügeligen Pendeltüren mit oder ohne Oberlicht sowie Festfeldern (Seitenteile). Die Ganzglasbeschläge bestehen aus gegenseitig verschraubten Grundkörpern, um eine unberechtigte Demontage zu verhindern, und entsprechenden Funktionseinheiten. Die aufclipsbaren Abdeckungen verblenden den Grundkörper an den sichtbaren Seiten. Die Seitenteile sind mit dem modularen Festfeldprofil einzufassen. Dies erfolgt mindestens an den horizontalen sowie optional an den vertikalen Glaskanten zur Befestigung am flankierenden Baukörper. Das Profil ist für die Aufnahme der Glasstärken 10 und 12 mm geeignet, ohne einen Systemwechsel bei Änderung der Glasstärke. Die variabel im Grundprofil positionierbaren Klemmeinheiten ermöglichen eine optimale Ausrichtung zur Glaskante. In den Klemmeinheiten sind Justiereinrichtungen integriert, die einen Toleranzausgleich von +/- 2,5 mm ermöglichen und die Ausrichtung der Glasscheiben zueinander verbessern. Systemfremde Bauteile sind nicht erforderlich. Des Weiteren ist das Klemmsystem um ein Sicherheits-Set für Oberlichter oder freihängende Verglasung erweiterbar, ohne das Klemmsystem zu wechseln. Beschlagoberfläche: ( ) Edelstahl satiniert ( ) Edelstahl poliert Glas: ( ) 10 mm ESG, Grünglas ( ) 10 mm ESG, Weißglas ( ) 12 mm ESG, Grünglas ( ) 12 mm ESG, Weißglas |
| --- | --- |
|  | Eckbeschläge für Glasflügel und Drehlager: ( ) Unterer Eckbeschlag PT 10 mit Einsatz für flachkonische BTS-Achse (z.B. für GEZE TS 500 NV oder GEZE TS 550 NV) ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Oberer Eckbeschlag PT 20 mit Kunststoffbuchse für Zapfen mit 15 mm Durchmesser ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Oberes Drehlager PT 24 (= Standard-Aufputzmontage) ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Oberer Drehlagerzapfen PT 21 mit hochdrehbarem Bolzen (Alternative zum Einlassen ins Mauerwerk) ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Bodenlager (Standard mit flachkonischer Achse) ......................... Stk .............................. € .............................. € |
|  | Oberlicht- und Verbindungsbeschläge ( ) Oberlichtbeschlag PT 30 mit Achslagerbolzen (ø15mm) und Wandbefestigungszubehör ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Winkeloberlichtbeschlag PT 40 mit Achslagerbolzen (ø15mm) ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Winkel-/Eckverbindungsbeschlag PT 63 mit Anschlag ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Verbindungsbeschlag Glas-Wand/Glas-Decke (zweifach) PT 84 ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Verbindungsbeschlag Glas-Wand/Glas-Decke (einfach) PT 90 ......................... Stk .............................. € .............................. € |
|  | Verriegelungsbeschläge und Gegenkästen ( ) PL 50 RD Eckschloss mit Rundbolzen ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) PL 50 Eckschloss mit Flachriegel ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) US 50 RD Mittelschloss mit Rundbolzen ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) US 50 Mittelschloss mit Flachriegel ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) PL 55 Bodenschloss „eckig“ mit Rundbolzen ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Gegenkasten GK 50 für Verriegelungsbeschlag Mittelschloss ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Oberlicht-Gegenkasten (doppelt) GK 20 für zwei Eckschlossbeschläge ......................... Stk .............................. € .............................. € |
|  | Weiteres Zubehör: ( ) GEZE Türschließer TS 500 NV ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) GEZE Türschließer TS 550 NV ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Schließblech ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Schließmulde ......................... Stk .............................. € .............................. € |