|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zahlencodeschloss Toplock CTI, im Metallgehäuse, mit schwarzer Folientastatur, für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes, 5 Öffnungscodes möglich, potentialfreier Relaisausgang als Schließer-Kontakt Schaltzeit ca. 2 Sekunden Schaltbelastung: max. 24 V DC / 1 A Betriebsspannung: 12 - 24 V DC, 12 V AC Schutzart: IP 65 Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 15 mm (Id.Nr. 090061) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zahlencodeschloss Toplock CTI B, im Metallgehäuse, mit beleuchteter, schwarzer Folientastatur, für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes, 5 Öffnungscodes möglich, potentialfreier Relaisausgang als Schließer-Kontakt Schaltzeit ca. 2 Sekunden Schaltbelastung: max. 24 V DC / 1 A Betriebsspannung: 12 - 24 V DC, 12 V AC Schutzart: IP 66 Abmessungen (B x H x T): 60 x 126 x 22,5 mm (Id.Nr. 090063) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zahlencodeschloss Toplock CTS V, im Metallgehäuse, mit vandalismusgeschützter Metalltastatur, inkl. separater Auswerteeinheit, für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes, 5 Öffnungscodes möglich, potentialfreier Relaisausgang als Wechsel-Kontakt Schaltzeit ca. 2 Sekunden Schaltbelastung: max. 250 V / 5 A Betriebsspannung: 230 V AC Schutzart: IP 65 Schutzart der Auswerteeinheit: IP 43 Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 15 mm (Tastatur) 110 x 188 x 40 mm (Auswerteeinheit) (Id.Nr. 090077) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zahlencodeschloss Toplock CTS BV, im Metallgehäuse, mit beleuchteter, vandalismusgeschützter Metalltastatur, inkl. separater Auswerteeinheit, für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes, 5 Öffnungscodes möglich, potentialfreier Relaisausgang als Wechsel-Kontakt Schaltzeit ca. 2 Sekunden Schaltbelastung: max. 250 V / 5 A Betriebsspannung: 230 V AC Schutzart: IP 65 Schutzart der Auswerteeinheit: IP 43 Abmessungen (B x H x T): 60 x 126 x 22,5 mm (Tastatur) 110 x 188 x 40 mm (Auswerteeinheit) (Id.Nr. 090079) Netzteile für CTI / CTI B |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NET 320 Zur Montage in Unterputzdose Kunststoffgehäuse, vergossenes Modul Primär: Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC (+/- 5 %) Stromabgabe 750 mA, 18 W Abmessung: 55,7 x 33 mm (ØxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 12-1A Zur Montage in Unterputzdose oder Aufputz-Gehäuse Primär: Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz Sekundär: Spannungsversorgung 12 V DC (+/- 5 %) Ausgangsstrom: 1 A Leistung: 12 W Betriebstemperatur: -10 °C / +50 °C Schutzart: IP 20 Abmessung (B x H x T): 50,8 x 54 x 32 mm (Id.Nr. 160148) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC Gleichspannungs-Netzgerät Primär: Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A (Id.Nr. 130025) |